УДК 004.4'422

П. Н. Волков

Московский физико-технический институт (государственный университет)

ПОКОМПОНЕНТНОЕ UNIT-ТЕСТИРОВАНИЕ ОПТИМИЗИРУЮЩЕГО БИНАРНОГО КОМПИЛЯТОРА, БАЗИРУЮЩЕЕСЯ НА СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ

В настоящее время большая часть программного обеспечения скомпилирована для широко распространенной архитектуры IA-32 [1] и доступна преимущественно в виде исполняемых файлов. При необходимости запуска этих приложений на новых архитектурных платформах требуется их перекомпиляция, что зачастую оказывается невозможным из-за отсутствия исходных текстов задачи. Для возможности запуска исполняемых кодов одной архитектуры на другой платформе используется система бинарной компиляции. В состав рассматриваемой системы двоичной компиляции входит интерпретатор, переводящий семантику одной архитектуры в другую, и оптимизирующий бинарный компилятор. Основная задача последнего – максимально оптимизировать часто работающие, так называемые «горячие» участки кода исполняемой задачи без нарушения семантики. Для такой сложной системы двоичной компиляции требуется мощная тестовая база.

Существует несколько подходов к тестированию систем бинарной компиляции. Один из способов тестирования заключается в использовании стандартных тестовых наборов таких, как Spec 92/95/2000, Specperf, acvs и др. Но такие тесты не способны проверить на корректность все функциональности компилятора, поскольку некоторые нестандартные варианты могут быть не учтены в подобных пакетах тестирования. Другой способ заключается в написании тестовых примеров для конкретных оптимизаций «вручную». Большим недостатком такого подхода является то, что он довольно трудоемкий  и требует очень много времени для создания большого числа тестов. В данной работе использовался метод тестирования, исключающий недостатки предыдущих двух. Суть такого подхода состоит в том, чтобы применить покомпонентное unit-тестирование на примере цикловых оптимизаций бинарного компилятора для создания новых конструкций и шаблонов циклов с последующим их добавлением в генератор тестов.

Применив предложенную технологию тестирования, в генератор тестов были добавлены новые шаблоны и конструкции. На тестах, созданных обновленным генератором, увеличилось покрытие исходного кода бинарного компилятора, то есть были протестированы функциональности, ранее не проверяемые существующими тестами. Это, в свою очередь, позволило выявить новые ошибочные ситуации в оптимизирующем бинарном компиляторе.

# Литература

- Михаил Гук, Виктор Юров. Процессоры Pentium 4, Athlon и Duron // Спб.: Питер, 2001

- Muchnick S. S. Advanced compiler design and implementation // Morgan Kauffman, San Francisco, 1997

- Бейзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования программного обеспечения и систем // Спб.: Питер, 2004

РЕФЕРАТ

УДК 004.4'422

Волков П.Н. Покомпонентное unit-тестирование оптимизирующего бинарного компилятора, базирующееся на структурном анализе.

Представлена технология покомпонентного unit-тестирования на примере цикловых оптимизаций бинарного компилятора. Проведен структурный анализ покрытия исходного кода оптимизирующего двоичного компилятора, на основе которого были реализованы новые конструкции и шаблоны в генераторе тестов.

Библиография: 3 назв.