УДК 004.4'422

Р.А. Соколов

Московский физико-технический институт (государственный университет)

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИНАМИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ ТРАСС

При обеспечении двоичной (на уровне системы команд) совместимости микропроцессора новой (целевой) архитектуры с какой-либо традиционной (исходной) архитектурой посредством системы динамической двоичной трансляции (ДТС) на одно из первых мест выходит задача отладки соответствующего программного обеспечения.

В рамках проекта Э3М для отладки ДТС, обеспечивающей совместимость одноименного микропроцессора с архитектурой IA32, было разработано несколько эффективных технологий, ключевые из которых – это возможность сохранения и восстановления операционного окружения (или контрольной точки) исходной [4] и целевой платформ и технология динамического сравнения трасс [3].

В случае проявления ошибки после долгой работы системы или в результате определенной последовательности действий пользователя технология контрольной точки позволяет воспроизвести ситуацию, которая привела к ошибке, без больших временных затрат, что особенно актуально в случае отладки на программном симуляторе разрабатываемой архитектуры.

Технология динамического сравнения трасс основана на сравнении в процессе работы состояний двух вычислительных систем - отлаживаемой и эталонной. При отладке на программных моделирующих комплексах эффективность этого метода сильно ограничивалась их медленной работой.

В настоящей работе описываются дальнейшие шаги по развитию технологии динамического сравнения трасс в рамках её адаптации для использования на опытных образцах вычислительных комплексов, в частности, интеграция в неё технологии контрольной точки и организация процесса сравнения на одном комплексе за счет попеременной работы на нём отлаживаемой и эталонной ДТС. Перенос данной технологии на аппаратуру значительно снизил временные затраты на поиск ошибок и позволил охватить более широкий круг приложений. Описанная схема снимает проблемы несоответствия периферийного окружения машин, участвующих в сравнении, и уменьшает физическое число требуемых для проведения отладки вычислительных комплексов (что особенно актуально на раннем этапе отладки, когда машины первых серий все еще «в дефиците»).

Литература

- Klaiber A. The technology behind Crusoe processors - Technical report, Transmeta Corp., Santa Clara, CA, January 2000.

- Волконский В.Ю. Оптимизирующие компиляторы для архитектуры с явным параллелизмом команд и аппаратной поддержкой двоичной совместимости // Информационные технологии и вычислительные системы, № 3, 2004

- Иванов А. А., Преснов Н. Ю. Технология динамического сравнения трасс для отладки систем двоичной трансляции // Информационные технологии, № 2, 2005.

- Петров И.А. Сохранение и восстановление операционного окружения исходной платформы (контрольной точки) в ВК «Эльбрус-3М» // Сборник "Высокопроизводительные вычислительные системы и микропроцессоры" ИМВС РАН, выпуск 9, 2006

РЕФЕРАТ

УДК 004.4'422

Соколов Р. А. Развитие технологии динамического сравнения трасс // Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук – общая и прикладная физика: Сборник трудов 49-й научной конференции МФТИ, Т. Х / МФТИ – М.: 200Х.  – С. Х−Х.

Доклад посвящен развитию одной их наиболее эффективных технологий отладки систем динамической двоичной трансляции – динамического сравнения трасс - в рамках её адаптации для использования на опытных образцах вычислительных комплексов. В частности, описывается новая схема организации процесса сравнения на одном вычислительном комплексе, реализация которой стала возможной благодаря технологии контрольной точки.

Библиография: 4 назв.