УДК 004.3'1

И.Н. Лобанов1

1Московский физико-технический институт (государственный университет)

# Создание библиотеки элементов в маршруте проекирования печатных плат

При разработке печатных плат каждому элементу сопоставляется посадочное место, размещаемое на плате. Кроме того, возможна необходимость моделирования работы печатной платы до её изготовления, что требует наличия специальных моделей для каждого элемента, применяемого при проектировании.

Таким образом, разработчику требуются посадочные места для всех элементов, а, в случае необходимости моделирования, еще и соответствующие модели каждого элемента. Создание посадочных мест с нуля – трудоемкая задача. Чтобы избежать многократного рисования посадочных мест для одного и того же элемента, разработчики применяют библиотеки элементов, которые содержат посадочные места. Это позволяет переносить информацию о элементах в другие проекты, а так же, во многих случаях, подбирать готовое посадочное место для нового элемента.

Рис. 1. Применение каждым разработчиком отдельной иблиотеки элементов.

Основной проблемой является применение каждым разработчиком своей собственной библиотеки элементов.(Рис.1.) При этом часто происходит дублирование работы по добавлению нового элемента несколькими разработчиками. Кроме того, один из разработчиков, работающих над крупным проектом разработки печатной платы может допустить ошибку и его часть проекта станет несовместима с частями, над которыми работают другие. В связи с этим возникает необходимость применения единой для всех разработчиков библиотеки элементов. (Рис.2.)

Основные функции центральной библиотеки:

- накопление общедоступной информации об элементах, такой как посадочные места, символы, файлы с описанием и чертежами от производителей, модели для моделирования и т.д;

- верификация добавляемых разработчиками новых элементов;

- накопление архива версий, совместимых с завершенными проектами.

В процессе создания центральной библиотеки из нескольких локальных библиотек разработчиков возникает проблема слияния их в одну. Данная проблема решается написанием скриптов, сравнивающих даты изменения элементов. После чего в случае совпадения дат, добавляется любой из доступных элементов(считается, что совпадение времени последнего редактирования возможно, только если это копии одного элемента) в ином случае проводится анализ весий и слияние их в один, по возможности совместимый с обеими копиями, элемент. В случае невозможности такого слияния для работы со старыми, уже сданными, проектами делается архивная копия локальной библиотеки, с которой не будет совместима центральная библиотека.

В дальнейшем для стабильной работы центральной библиотеки требуется запрет на запись в рабочие разделы библиотеки всем, кроме одного или нескольких библиотекарей, занимающихся проверкой каждого добавляемого элемента, а так же поиском дополнительной информации по уже имеющимся в библиотеке элементам и архивацией библиотеки.

Рис. 2. Центральная библиотека.

Разработчикам дается право записи в специализированные разделы, в которых они могут протестировать свои элементы, а затем послать библиотекарю запрос на перенос их в один из рабочих разделов.

- http://www.pcblibraries.com

- http://www.mentor.com (ODA Central Library Reference Guide)

РЕФЕРАТ

УДК 004.3'1

# И. Н. Лобанов, Создание библиотеки элементов в маршруте проекирования печатных плат//Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук – общая и прикладная физика: Сборник трудов 49-й научной конференции МФТИ /МФТИ М.:200Х

Приводится методика объединения нескольких локальных библиотек элементов в единую центральную библиотеку. Предлагается создание должности библиотекаря со строгим ограничением прав других разработчиков на запись в центральную библиотеку.

Библиография: 2 назв.