ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА ПОДДЕРЖАНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ ПАМЯТИ

В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЙ МНОГОКЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЕ

Шмелев В.А., Литвинов Е.И.

Научный руководитель: д.т.н. Фельдман В.М.

ЗАО «МЦСТ»

105066, Москва, ул. Н. Красносельская, д. 35, стр. 50

Тел: (499) 135-44-71; e-mail: Vasiliy.A.Shmelyov@mcst.ru

В настоящее время развитие микропроцессорной техники идет по пути увеличения как  количества процессоров в системе, так и количества вычислительных ядер в составе одного процессора. В связи с этим, одной из важнейших задач при интеграции всех процессоров в рамках одного вычислительного комплекса является поддержание согласованности (когерентности) данных в оперативной памяти и кэш-памяти ядер. Реализация поддержания когерентности в конкретной системе зависит от ряда ее особенностей, в первую очередь, выбора протокола (MSI, MESI, MOESI, Dragon protocol и т.д.) и архитектуры.

Задача верификации протокола когерентности и подсистемы памяти в целом для многокластерных и многоядерных систем представляет особую сложность по ряду причин:

- Проблемы реализации. Каждое высокоуровневое действие протокола требует некоторой достаточно длинной и сложной последовательности низкоуровневых операций.

- Высокие требования к вычислительным ресурсам. Наиболее распространённый метод функциональной верификации ( симуляция RTL-модели устройства, спроектированной с использованием языков описания аппаратуры ( является чрезвычайно ресурсоемким процессом и требует значительного количества оперативной памяти и машинного времени. С учетом общей сложности верифицируемых RTL-моделей, применение данного метода приводит к усложнению тестового окружения с целью уменьшения общего количества тестов, необходимого для достижения заданных метрик покрытия, и фактического времени моделирования одного теста.

- Высокая сложность разработки тестовых программ. Для тестирования низкоуровневых операций чаще всего применяются ассемблерные тесты, написание которых зачастую требует глубокого знания архитектуры микропроцессорной системы в целом.

- Сложность контроля правильности выполнения операций из-за невозможности получить доступ к сигналам устройств в ассемблерных тестах.

- Гигантский комбинаторный фактор. Для получения приемлемого архитектурного покрытия необходимо перебрать огромное количество вариантов.

Эти факторы приводят к постоянной необходимости поиска новых технических решений и применения ряда концепций, способствующих ускорению процесса разработки гибкого тестового окружения и набора соответствующих тестов, таких как: использование методологий верификации (OVM, UVM, VMM), предварительное создание высокоуровневых моделей верифицируемых устройств и т.д.

В докладе представлен один из возможных подходов к верификации протокола поддержания когерентности памяти данных в мультипроцесорных системах на примере однокластерной и четырехкластерной систем с общим количеством микропроцессоров от 4 до 16, реализующих протокол MOESI. В составе многокластерной системы также производится верификация межкластерного коммутатора, реализующего протокол MOESI и ряд других важных функций, таких как обработка прерываний. Тестовое окружение, реализованное в рамках предложенного подхода, имеет в своём составе:

- масштабируемую высокоуровневую модель подсистемы памяти микропроцессоров, ранее использовавшуюся для высокоуровневого архитектурного моделирования;

- параметризируемое тестовое окружение, написанное на языке SystemVerillog с использованием методологии OVM, включающее верифицируемый модуль (один процессорный узел или межкластерный коммутатор).

Гибкая архитектура тестового окружения позволяет использовать для реализации тестовых программ различные подходы: написание направленных тестов вручную на простом псевдоассемблере; верификация “на лету” с использованием подхода coverage-driven verification (верификация, управляемая покрытием) и генератора псевдослучайных операций. При запуске теста происходит совместное моделирование верифицируемого устройства и высокоуровневой модели, причём корректность реализации протокола когерентности проверяется самой моделью. Дополнительно в состав тестового окружения включен набор мониторов, проверяющих различные дополнительные функции, реализуемые верифицируемыми устройствами.

Кроме того, для удобства отладки можно использовать программу  визуализации трассы тестирования, которая предоставляет информацию о состоянии адреса в кэш-памяти и операциях, которые производятся с данными по этому адресу.

Разработанный подход позволил значительно сократить объём вычислительных ресурсов, необходимый для верификации многопроцессорной системы, облегчил написание тестовых программ и проверку корректности работы верифицируемых RTL-моделей.

Дальнейшими направлениями исследований будут являться:

- Модернизация генератора псевдослучайных тестов с целью дополнительного сокращения избыточных тестов.

- Переход к генерации тестов в режиме «run time» в зависимости от фактического состояния верифицируемой системы.

- Внедрение дополнительных блоков по сбору функционального покрытия.