УДК 004.052.42

Верификация протокола поддержки  когерентности памяти  процессора  “Эльбрус-2S“

М.В. Петроченков1, 2

1ЗАО «МЦСТ»

2Институт электронных управляющих машин им. И.С.Брука

Кластер «Эльбрус-2S» представляет собой систему с неоднородным доступом к памяти (NUMA) с использованием протокола поддержания когерентности MOSI. Для верификации протокола когерентности использовались функциональные методы [1, 2]. Моделирование многопроцессорных систем затратно по вычислительным ресурсам, поэтому было принято решение использовать гибридную систему, состоящую из RTL-описания одного процессора (верифицируемое устройство), и модели подсистемы памяти трех остальных процессоров (e2s mu), реализованной на C++. Вместе они моделируют поведение подсистемы памяти кластера «Эльбрус-2S». Модель e2s mu содержит механизмы проверки корректности поведения системы.

В ходе работы были реализованы недостающие компоненты тестовой системы:

- Эмулятор контроллера канала межпроцессорного обмена, предоставляющий доступ к системным интерфейсам процессора.

- Модуль связи, обеспечивающий передачу сообщений между частями системы, преобразуя представления пакетов в RTL и e2s mu. Также он осуществляет синхронизацию частей системы.

- Модуль-адаптер функций модели e2s mu, обеспечивающий возможность обращения к ним из модуля связи и протоколирующий действия RTL и модели для дальнейшего анализа.

Модель e2s mu в качестве воздействий принимает код на псевдоассемблере, основанном на части системы команд процессора «Эльбрус-2S», касающейся обращений в память. Генератор псевдоассемблерного теста создает случайный поток операций, и позволяет варьировать его параметры [1]. Воздействие на процессор представляет собой ассемблерный тест, полученный с помощью конвертера из псевдоассемблерного кода. Кроме того, тест содержит  код, конфигурирующий процессор для работы в гибридной системе.

Для сокращения времени отладки модели был разработан инструментарий для восстановления воздействий на модель по трассам симуляции гибридной тестовой системы. В ходе работы было обнаружено 15 ошибок в RTL-описании процессора.

Литература

1. Galles, M., Williams E. Performance optimization, implementation, and verification of

the sgi challenge multiprocessor // Proceedings of

the Twenty-Seventh Hawaii International Conference on System Sciences. —

1994.

2. Pong, F., Dubuis, M. Verification techniques for cache coherence protocols // ACM Computing Surveys. — 1997.