С.А. Черепанов, О.И. Эсула (ЗАО «МЦСТ»)

S. Cherepanov, O. Esula

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛА КОГЕРЕНТНОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ 1-ГО И 2-ГО УРОВНЕЙ МИКРОПРОЦЕССОРА «МЦСТ-R1000»

CACHE COHERENCE PROTOCOL DESIGN METHODOLOGY IN «МЦСТ-R1000» SYSTEM ON CHIP

Представлено описание протокола поддержки когерентности для системы на кристалле «МЦСТ-R1000». Рассмотрены проблемы, возникшие при создании протокола, и способы их решения.

Ключевые слова: система на кристалле, СнК, когерентность кэш-памяти, протокол когерентности, MOESI.

The article describes cache coherence protocol of «МЦСТ-R1000» SoC. The protocol design problems and ways of their solution are reviewed.

Key words: system on chip, SoC, cache coherence, coherence protocol, MOESI.

Введение

Многопроцессорность, основанная на наличии глобального физического адресного пространства для всех процессоров данной системной конфигурации, является распространённой формой параллельной архитектуры. К одной из наиболее значимых проблем ее реализации относится обеспечение когерентности данных, размещенных в оперативной памяти и кэш-памяти каждого из процессоров. В статье приводится решение этой проблемы применительно к многопроцессорным системам на базе микропроцессора «МЦСТ-R1000», которое имеет универсальный характер и может быть использовано в других проектах, ориентированных на получение высокой производительности.

1. Структура системы

Конфигурация микропроцессора «МЦСТ-R1000»

Микропроцессор (система на кристалле, СнК) «МЦСТ-R1000» (рис. 1)включает в себя четыре процессорных ядра C (0,1,2,3) с кэш-памятью первого уровня L1, общую кэш-память второго уровня L2 и интегрированный северный мост NB, содержащий контроллер памяти MC (DDR2), мост ввода-вывода НВ и оборудование поддержки архитектуры NUMA (IPCCx, SC, CC), позволяющее объединять до четырех микропроцессоров «МЦСТ-R1000».

Рис. 1. Общая структура СнК «МЦСТ-R1000»

(SC – системный коммутатор; СС – контроллер когерентности; IPCC0 (1,2) – контроллеры межпроцессорного обмена; IOCC – контроллер канала ввода/вывода)

Рассматриваемая в проекте многопроцессорная система представлена на рис. 2. Пространства оперативной памяти и ввода-вывода распределены между четырьмя СнК. Логически все они имеют равные права обращения к памяти и используют общий механизм поддержки когерентности данных. Система использует комбинацию двух видов организации доступа к памяти: «распределённая память» (память распределена между четырьмя СнК) и «общий кэш» (в каждой СнК – общая кэш-память 2-го уровня L2 для четырех процессорных ядер).

Более подробно особенности этой конфигурации рассмотрены в [1].

Рис. 2. Многопроцессорная система, построенная на базе СнК «МЦСТ-R1000»

(DDR2 SDRAM – оперативная память; South Bridge – контроллер периферийных интерфейсов (южный мост); PCI, PCI-Express, USB, SATA, Ethernet, I2C, SPI – периферийные интерфейсы; Boot PROM – ПЗУ с программой начальной инициализации системы)

Структура протоколов поддержки когерентности

В рассматриваемой многопроцессорной системе реализована комбинация двух классов протоколов поддержки когерентности: широковещательный протокол (Snooping Coherence Protocol, SCP) используется в кэшах первого и второго уровней каждого процессора, которые являются Write Back кэшами.; протокол со справочником (Directory Coherence Protocol, DCP) поддерживает когерентность данных между кэшами второго уровня всех процессоров и реализован в контроллере когерентности.

2. Трудности обеспечения когерентности данных

Наиболее распространенным протоколом поддержки когерентности является MOESI [2]. Переходы между стабильными состояниями данных в одном кэше сопровождаются определёнными действиями других кэшей, использующих те же данные. Эти переходы от одного стабильного состояния к другому в академической литературе полагаются неразрывными, хотя на практике это обеспечить сложно. Источником разрывов является асинхронная активность внешних по отношению к данному кэшу устройств, влияющая на состояния хранящихся в нем блоков данных (например, активность других кэшей) и нарушающая логику протокола. Решение проблемы – расширение протокола за счёт добавления новых промежуточных состояний, позволяющих сделать переходы аппаратно неразрывными. Их введение в используемые при работе таблицы, которые описывают протокол, представляет определенную проблему с точки зрения практической реализации. Описание протокола задается в виде перечня входных воздействий (команд обращения в память и сообщений от других кэшей), перечня всех состояний хранящегося в кэше блока, включая переходные состояния, перечня возможных действий кэш-контроллера и, наконец, таблицы, сопоставляющей текущее состояние блока с входным событием и предстоящим действием с блоком. Более подробно это показано в статье [3], однако точное следование приведенной в ней методологии порождает множество переходных состояний, имеющих одинаковую реакцию на последующие события. Целью описанной далее работы явилось уменьшение количества переходных состояний путем объединения похожих, в результате чего были сокращены ресурсы, необходимые для реализации протокола, и упростилась отладка.

3. Протокол когерентности микропроцессора «МЦСТ-R1000»

Таблицы кэша 1-го уровня

В процессорном ядре кэш-память первого уровня разделена на кэш данных (L1D) и кэш инструкций (L1I). Для L2 и L1D выбран полный набор стабильных состояний их блоков Modified (M), Owned (O), Exclusive(E), Shared (S), Invalid(I), а для L1I взяты только состояния I и S [1]. Ядро не может напрямую писать в L1I – операция записи выполняется в L1D. Единственным внешним событием, влияющим на состояния блока в L1I, является перезапись, меняющая состояние S на I. Состояния блоков в кэшах L1I, L1D и L2 взаимозависимы. В соответствии с функциональностью протокола MOESI возможные сочетания состояний блока в различных кэшах приведены в табл. 1.

Переходные состояния возникают при промахе и, в рассмотренном ниже случае, при снупинге. Ситуация, связанная с промахом, выглядит следующим образом. Кэш L1D хранит блоки памяти, находящиеся в стабильном состоянии в массиве данных Data, каждой строке которого соответствует строка массива тегов Tag и строка массива стабильных состояний State. Переходные состояния, возникшие при промахе, записываются в буфер промахов МВ. Для ожидающего изменений блока в MB выделяется строка в Data. При вытеснении строка данных перемещается в буфер вытеснения WBB, где также хранятся адрес и переходное состояние.

Таблица 1

Стабильные состояния блоков в кэшах

| Состояние блока в L1I (только S и I), L1D или L2 | Возможные состояния в других кэшах микропроцессора |
| --- | --- |
|  | Кэш данных (L1D) | Кэш инструкций (L1I) |
| M | I | I |
| O | S, I | S, I |
| E | I | I |
| S | O, S, I | S, I |
| I | M, O, E, S, I | S, I |

Второй случай имеет место, когда кэш L1D получает внешнее событие (снупинг) по выделенной шине. Совпадение адресов в WBB или MB ведёт к изменению переходного состояния, а в Tag – к изменению стабильного состояния. Совпавшие в WBB или Tag адреса заносятся в снуп-очередь, необходимую для синхронизации выдачи блока в L2 и снуп-ответа.

Ввиду большого числа возможных сочетаний начальных состояний блока и событий, вызывающих переходные состояния, их общее количество весьма велико, а потому полный список в статье не приводится. В реализованном протоколе он был сведен к переходным состояниям блока в кэше 1-го уровня, которые перечислены в табл. 2. Их можно разделить на четыре группы:

- SE/M, OM – порождаются операцией процессорной записи L1D, попавшей в блок в состоянии S или O, соответственно;

- IS/E/M – порождается операциями процессорного чтения или записи, промахнувшимися мимо L1D;

- IE/M – в это состояние блок попадает, когда он в состоянии SE/M или OM получает снуп-запрос, который должен привести к переходу блока в состояние I;

- MI, OI, EI, SI, II – порождаются операцией CWB.

Таблица 2

Переходные состояния блоков в кэшах 1-го уровня

| Состояние блока | Кодировка | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | в битах состояния | в регистрах MB/WBB |  |
| SE/M | S | MB | Выдан в L2 запрос CI для получения блоком состояния E или M, ответа нет |
| OM | O | MB | Выдан в L2 запрос CI для получения блоком состояния M, ответа нет |
| IS/E/M | I | MB | Выдан в L2 запрос CRD для получения блока в состоянии S или запрос CRI для получения блока в состоянии E, ожидается ответ с данными |
| IE/M | I | MB | Выдан в L2 запрос CI для получения блоком состояния E, ответа нет, блок был аннулирован (переведен в состояние I) внешним запросом |
| MI | M | WBB | Выдан в L2 запрос CWB, блок еще в L1 |
| OI | O | WBB | Выдан в L2 запрос CWB, блок еще в L1 |
| EI | E | WBB | Выдан в L2 запрос CWB, блок еще в L1 |
| SI | S | WBB | Выдан в L2 запрос CWB, блок был считан внешним запросом |
| II | I | WBB | Выдан в L2 запрос CWB, блок был аннулирован внешним запросом |

Сокращение количества переходных состояний стало возможным, т.к. используется одинаковый алгоритм выбора конечного стабильного состояния, которое зависит от событий, полученных от следующего уровня иерархии памяти.

Все события, которые могут происходить в кэше 1-го уровня, перечислены в табл. 3. Источниками событий могут быть генератор адреса (исполнение команд обращения в память), L2 (снупинг и ответы на ранее выданные L1 запросы) и сам L1 (вытеснение блоков). Обмен данными и командами между L1 и L2 происходит по разным шинам. Запись в L2 выполняется в несколько этапов: передача адреса из L1 в L2 (например, CWB); выделение в L2 ресурсов для записываемых данных; ответ из L2 в L1, инициирующий передачу данных из L1 в L2 (событие DRQ); передача данных. Ответом на чтение могут быть данные (событие DATA) либо подтверждение о выполнении (событие ACK).

Таблица 3

Возможные события в кэше 1-го уровня

| Название | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запросы |
| Load | LD | Из AGU приходит команда чтения |
| Store | ST | Из AGU приходит команда записи |
| Coherent read-invalidate | oCRI | Из L2 приходит команда CRI |
| Coherent read | oCRD | Из L2 приходит команда CRD |
| Coherent invalidate | oCI | Из L2 приходит команда CI |
| Coherent read no change | oCRD_nc | Из L2 приходит команда CRD_nc (чтение без изменения состояния блока) |
| Write-back | WB | L1 инициирует вытеснение строки |
| Ответы |
| Data request | DRQ | L2 запрашивает данные из WBB |
| Store complete | STC | L2 подтверждает выполнение записи |
| Data reply | DATA | L2 выдает данные в ответ на команду |
| Acknowledge reply | ACK | L2 подтверждает выполнение команды CI |

Обработка событий заключается в исполнении действий, зависящих от их типов и состояний блока. Действием может быть изменение состояния либо выдача в ответ на снуп-запрос текущего логического состояния блока (действие ack). Например, если блок находится в состояниях M или MI, то будет выдано состояние M (согласно кодировке переходных состояний в табл. 2). Для операции чтения действие hit означает передачу данных в регистровый файл, а для операции записи – запись данных из регистрового файла в L1D. Полный список действий контроллера L1D приведён в табл. 4.

Определяющей работой, позволившей на основании существенно сокращенного списка переходных состояний и воздействующих на них событий перейти к формированию готового к реализации корректного протокола, было составление табл. 5. В ней представлено детальное описание переходов состояний в L1D, связывающее между собой состояния блока, события и действия L1D. Пустые поля означают, что такие ситуации невозможны. Для упрощения таблицы в неё не включён столбец, описывающий реакцию на приход снуп-запроса с кодом операции CRD_nc, т.к. он не меняет состояние блока.

Таблица 4

Возможные действия L1D

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| to MB | Выделить регистр MB и занести в него адрес транзакции |
| to WBB | Выделить регистр WBB, занести в него адрес транзакции, блок и его состояние, записать состояние I в массив State |
| set state | Изменить состояние блока, в табл. 5 обозначено символом → |
| clr | Освободить регистр MB или WBB |
| cmd * | Послать команду в L2, где * – код операции |
| hit | Обслужить попадание в кэш |
| data | Послать данные из регистра WBB в L2 |
| wait | Ожидание |
| ack | Выдать в L2 результат снуп-запроса (текущее состояние блока) |
| snp_q | Занести результаты в снуп-очередь |

Для корректной работы протокола реализовано выполнение снуп-запросов до получения ответа на ранее выданный запрос с совпадающим адресом. Описанная ситуация возможна при аннулировании (перевод в состояние I) блока в L1D после выдачи команды CI и до получения подтверждения выполнения. Например, L1D переводит блок, находящийся в состоянии S или O, в состояние E или M, отправляя команду CI в L2. При этом блок переводится в MB с состоянием SE/M (OM). Если запрос аннулирования блока от другого ядра по порядку исполнения оказался раньше, то блок переходит в состояние IE/M. Этот переход усложняет обновление блока. L2 может ответить либо выдачей блока (DATA), который записывается в массив данных в состоянии E или M, либо подтверждением выполнения команды CI (ACK), означающим, что актуальный блок находится в памяти. В последнем случае команда CI перевыполняется в виде команды CRI, дающей гарантированный результат. В табл. 5 →E/M означает, что состояние блока должно измениться на E или M в зависимости от указаний L2.

Потенциальная уязвимость также существует при вытеснении блока из L1D (переходы M→I, O→I, E→I) из-за возможных снуп-запросов по считыванию или аннулированию блока. Политика протокола позволяет выполнить снуп-запросы за счет изменения переходных состояний. В кэш L2 выдается вытесняемый блок вместе с конечным его состоянием.

Таблица 5

Переходы состояний в кэше 1-го уровня

|  | События |
| --- | --- |
|  | LD | ST | oCRI | oCRD | oCI | WB | DRQ | STC | DATA | ACK |
| M | hit | hit | ack, snp_q, →I | ack, snp_q, →O | ack, →I | to WBB, cmd CWB, →MI |  |  |  |  |
| O | hit | to MB, cmd CI, →OM | ack, snp_q, →I | ack, snp_q | ack, →I | to WBB, cmd CWB, →OI |  |  |  |  |
| E | hit | hit, →M | ack, snp_q, →I | ack, snp_q, →S | ack, →I | to WBB, cmd CWB, →EI |  |  |  |  |
| S | hit | to MB, cmd CI, →SE/M | ack, snp_q, →I | ack, snp_q | ack, →I | →I |  |  |  |  |
| I | to MB, cmd CRD, →IS/E/M | to MB, cmd CRI, →IS/E/M | ack | ack | ack |  |  |  |  |  |
| SE/M | wait | wait | ack, snp_q, →IE/M | ack, snp_q | ack, →IE/M |  |  |  | clr, →E/M | clr, →E/M |
| OM | wait | wait | ack, snp_q, →IE/M | ack, snp_q | ack, →IE/M |  |  |  |  | clr, →M |
| IS/E/M | wait | wait | ack | ack | ack |  |  |  | clr, →S/E/M |  |
| IE/M | wait | wait | ack | ack | ack |  |  |  | clr, →E/M | clr |
| MI | wait | wait | ack, snp_q, →II | ack, snp_q, →OI | ack, →II |  | data | clr |  |  |
| OI | wait | wait | ack, snp_q, →II | ack, snp_q | ack, →II |  | data | clr |  |  |
| EI | wait | wait | ack, snp_q, →II | ack, snp_q, →SI | ack, →II |  | data | clr |  |  |
| SI | wait | wait | ack, snp_q, →II | ack, snp_q | ack, →II |  | data | clr |  |  |
| II | wait | wait | ack | ack | ack |  | data | clr |  |  |

Таблицы кэша 2-го уровня

Кэш L2, так же как и L1D, поддерживает стабильные состояния протокола MOESI, приведенные в табл. 1. Кэш L2 получает команды с пяти направлений: четыре от процессорных ядер и внешний по отношению к данному узлу системы снупинг. Действия контроллера L2 включают в себя перемещение данных, изменение состояния блока, выделение места для размещения блока, вытеснение модифицированных данных в память и запрос операции с блоком в память. Обслуживание запросов от процессоров выполняется на приоритетной основе. Кэш L2 является точкой сериализации (упорядочивания) первого уровня.

По мере поступления запросы сохраняются в буфере. Арбитр выбирает запрос из буфера и отправляет на исполнение, которое может занимать около 10 тактов. Выполнение запроса заканчивается, когда завершаются все необходимые действия. В случае, когда запрошенный блок находится в переходном состоянии, или в конвейере L2 есть другой запрос с тем же адресом, выполнение данного запроса откладывается до устранения этих препятствий.

Команды обрабатываются в кэше L2 за два этапа:

- определяется состояние блока, и кэш L2 рассылает снуп-запросы всем кэшам 1-го уровня для выяснения состояния этого блока в каждом из них;

- собираются снуп-ответы, и принимается решение о дальнейших действиях над блоком.

В случае промаха при обращении в L2 запрос выдается в системный коммутатор SC и далее в контроллер когерентности СС для обращения в память. До завершения обращения блок находится в одном из переходных состояний, описанных в табл. 6.

Таблица 6

Переходные состояния блоков в L2

| Состояние блока | Кодировка | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | в битах состояния | в регистрах MB/WBB |  |
| FO | I | MB | Owned, выдан в CC запрос на аннулирование блока |
| FI | I | MB | Invalid, выдан в CC запрос чтение блока |
| MI | M | WBB | Modified, выдан в СС запрос CWB, данные еще в L2 |
| II | I | WBB | Invalid, выдан в СС запрос CWB, данные были аннулированы внешним запросом |
| Bwbb | I | WBB | Invalid, выдан в СС запрос на запись, данные еще в L2 |

Переходные состояния блока в L2 можно разделить на три категории:

- простое переходное состояние (Bwbb) – вызывается промахом запроса мимо кэша L2 и кэшей L1 всех ядер и служит для ожидания завершения транзакции в интерфейсе с памятью;

- сложные переходные состояния (FO, FI) – служат для формирования корректных ответов на внешний снупинг, когда запрос, конечной целью которого является получение эксклюзивного состояния (E либо M), ожидает завершения транзакции в интерфейсе с памятью. Состояние FO относится к случаю, когда запрашиваемые данные, оказавшиеся модифицированными, были обнаружены в L2 или в каком-то L1, кроме ядра-запросчика, и перемещены в MB. В состоянии FI модифицированные данные могут быть только в L1 ядра-запросчика;

- переходные состояния при вытеснении блока (MI, II) – служат для отслеживания его изменений при вытеснении в оперативную память. Состояние MI показывает, что вытесняемые данные значимы в MB, выдаются в ответ на внешний снуп-запрос и записываются в оперативную память после сериализации в CC. Состояние II  служит для отмены записи данных, аннулированных внешним снуп-запросом до сериализации в CC.

Блоки, находящиеся в L2 в эксклюзивных состояниях, перемещаются в L1D без потери эксклюзивности. Это позволяет производить в них запись без дополнительных обращений в L2 и не приводит к удлинению времени доступа в случае обращения к ним из другого процессорного ядра. При вытеснении из L1D блоки в состояниях O, M, E переносятся в L2 в том же состоянии. Блок в состоянии S вытесняется из L1D без занесения в L2. Это связано с тем, что политика L2 в отношении блоков в состояниях S и O предписывает оставлять копию блока в L2 при выдаче ответа в процессорное ядро.

Снуп-запросы от других узлов системы поступают в L2 через интерфейс с SC и мультиплексируются с запросами процессорных ядер. Для снуп-запросов по чтению при обнаружении данных в состояниях M или O запросчику отсылается пакет с данными блока. Иначе, запросчику отсылается пакет, подтверждающий выполнение снуп-запроса и содержащий в себе признак наличия данного блока в узле системы.

Полные таблицы событий, действий и переходов состояний для кэша L2, подобные табл. 3, 4, 5 для L1D, ввиду их большого объема в статье не приводятся.

Описание работы контроллера когерентности

За поддержку когерентности кэшей между процессорами в системе отвечает контроллер CC (рис. 3). По формальным признакам протокол когерентности, используемый в «МЦСТ-R1000», относится к классу DCP, т.к. в системе отсутствует общая шина. Поскольку для небольших систем с количеством микропроцессоров не более четырех накладные расходы на реализацию справочника оказываются слишком велики, в рассматриваемой системе состояние блока не хранится в справочнике, а вычисляется на основе широковещательного снуп-запроса. Контроллер CC рассылает снуп-запросы всем кэшам L2, управляет контроллером памяти МС, отслеживает и разрешает конфликты по адресам, а также хранит данные для MC.

Рис. 3. Блок-схема контроллера когерентности СС 
(Addr Buf – основной буфер команд; FIFO – вспомогательный буфер команд; Mask – буфер масок; Data – буфер данных)

Контроллер CC принимает на вход команды, поступающие от SC, которые анализируются и сохраняются в основном буфере команд. В случае совпадения нового адреса с уже имеющимся в основном буфере команд или переполнении – новая команда запоминается во втором буфере, который организован по принципу FIFO. Контроллер CC является точкой сериализации второго уровня; данные передаются к нему по его запросу отдельно от команды и хранятся в буфере данных до готовности MC.

Для когерентной записи с маской необходимо корректное наложение записываемых данных, подложки из памяти и модифицированных данных из L2. В этом случае снуп-ответы присылаются не запросчику, а в CC. Контроллер CC собирает все снуп-ответы, записываемые данные от SC, и только после этого данные считаются принятыми. Данные могут сопровождаться маской, тогда они записываются в буфер с учетом маски.

При подготовке данных к отправке в MC для команды записи в память с маской и с получением снуп-данных (RMW – Read Modified Write) важна последовательность прихода данных с трёх направлений. В табл. 7 представлены все шесть возможных последовательностей прихода данных в CC (очередность указана цифрами в первой строке таблицы) и способ их записи в буфер данных: WR – данные на запись; SNP – снуп-данные; MEM – данные из памяти; «маска» – запись по маске; «обр.маска» – запись по обратной маске; «-» – данные игнорируются; «всё» – запись полная.

Таблица 7

Подготовка данных к отправке в MC для команды RMW

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| WR маска | SNP обр.маска | MEM - |
| WR маска | MEM обр.маска | SNP обр.маска |
| SNP всё | WR маска | MEM - |
| SNP всё | MEM - | WR маска |
| MEM всё | SNP всё | WR маска |
| MEM всё | WR маска | SNP обр.маска |

Заключение

В статье рассмотрена методология проектирования протокола когерентности кэш-памяти 1-го и 2-го уровней в распределённых системах, показавшая свою корректность и эффективность при разработке и отладке системы на кристалле «МЦСТ-R1000».

Литература

1. Волин В.С., Черепанов С.А., Щербина Н.А. Организация поддержки когерентности в системе на кристалле «МЦСТ-R1000». – «Вопросы радиоэлектроники», сер. ЭВТ, 2012, вып. 3.

2. J.L. Hennessy, D.A. Patterson. Computer Architecture A Quantitative Approach 4th Edition. Morgan Kaufman, 2007.

3. D.J. Sorin, M.D. Hill, D.A. Wood. A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence. Morgan&Claypool Publishers, 2011.

# Footnotes

CI (Coherent Invalidate) – перевод уже имеющегося блока в состояние E или M.

CRD (Coherent Read) – чтение блока, результат может быть в любом состоянии.

CRI (Coherent Read/Invalidate) – чтение блока, результат должен быть в состоянии E или M.

CWB (Coherent Write Back) – вытеснение блока в следующий уровень иерархии памяти.

Получение подтверждения выполнения запроса (событие ACK) в состоянии IE/M вызывает перезапуск запроса с опкодом CRI.