# Методы определения порогов активизации динамического оптимизирующего транслятора

ВОЛКОНСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

ГИМПЕЛЬСОН ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ

ЗАО «МЦСТ»

### 1. Введение.

В последнее время активно развивается создание микропроцессоров на базе VLIW (Very Long Instruction Word) архитектуры ‎[2]‎[3]. Примерами являются микропроцессор "Itanium" фирмы Intel и микропроцессоры "Cruso" и "Efficeon"  фирмы Transmeta. Однако при внедрении новых архитектур возникает проблема совместимости со старым x86-совместимым программным обеспечением. Одним из решений этой задачи является динамический комплекс двоичной трансляции‎[9],‎[10]. Для двух вышеупомянутых архитектур существуют такие решения ( это IA-32 Execution Layer ‎[1] для "Itanium" и Code Morphing Software ‎[4],‎[5] для процессоров "Crusoe" и "Efficeon". Ещё одной известной системой двоичной трансляции является FX!32 ‎[6]‎[7],‎[8].Чтобы такой комплекс был достаточно эффективным и мог соперничать с x86-совместимым микропроцессорами, он должен включать в себя (с точки зрения проводимых оптимизаций кода) по крайней мере, два уровня:

- Интерпретатор или очень простой компилятор, производящий минимум оптимизаций и работающий очень быстро

- Двоичный оптимизирующий компилятор

Основным отличием этих двух уровней является время их собственной работы (время затрачиваемой на преобразование кода исходной платформы в код целевой платформы). Первый уровень обычно представлен интерпретатором или шаблонным компилятором. Основным требованием здесь является минимально возможное время работы, а к качеству целевого кода по производительности не предъявляется никаких жестких требований. Эта часть комплекса работает, пока некоторая часть кода исходной платформы не начнёт повторяться большое количество раз. После того, как количество повторений некоторого участка кода превысит определённую границу, запускается двоичный оптимизирующий компилятор, который умеет производить большое количество оптимизаций, по количеству и качеству сравнимое с языковыми компиляторами ‎[11]. Он тратит сравнительно много времени на оптимизацию кода (от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч тактов на одну команду исходной платформы), и впоследствии всегда используется этот оптимизированный целевой код, скорость работы которого намного выше, чем у не оптимизированного кода.

Также возможно, что между этими двумя основными уровнями, находятся ещё несколько промежуточных уровней, которые имеют некоторое среднее время преобразования кода исходной платформы в код целевой платформы и в результате получается некоторый средний по качеству код.

Важной задачей в этом подходе является определение момента, после которого должен начать работать оптимизирующий компилятор. То есть определение границы (порога), по достижении которой, код перестаёт интерпретироваться, обрабатывается оптимизирующим компилятором и после этого работает только оптимизированный целевой код. В данной работе приводится статистический подход к решению этой задачи и при заданных начальных условиях (время работы оптимизирующего компилятора, коэффициент улучшения кода и т.д.). Задача сводиться к задаче нахождения минимума некоторой функции. Доказано, что точка достижения минимума этой функции является статистически оптимальным временем начала оптимизаций. Также найдены необходимые условия достижения минимума.

### 2. Постановка задачи.

Пусть имеется двухуровневый динамический двоично-оптимизирующий комплекс. Первый уровень составляет интерпретатор, а второй уровень – оптимизирующий компилятор. Пусть интерпретатор затрачивает на исполнение одной инструкции исходной платформы в среднем  тактов. Пусть оптимизированный код одной команды выполняется в  раз быстрее не оптимизированного (полученного в результате интерпретации), и на оптимизацию тратится  тактов. Считается заданной также случайная величина , которая определяет сколько раз будет выполняться произвольная инструкция. То есть  ( вероятность того, что произвольно взятая инструкция будет выполняться не меньше  раз и не больше  раз. Множеством значений случайной величины  является множество натуральных чисел с нулём, однако для простоты дальнейших рассуждений, расширим множество значений  линейной интерполяцией до множества  всех неотрицательных действительных чисел.

Будем считать, что  задана своей плотностью:. Также положим, что случайная величина  имеет конечное математическое ожидание. Пусть код начинает оптимизироваться после того, как некоторая команда исполнился  раз, тогда зависимость между числом повторений и временем исполнения будет выглядеть следующим образом:

или

, где

,      ,     .

Тогда среднее время исполнение всех повторений произвольной инструкции исходной платформы равняется математическому ожиданию :

- .

Функция определена при всех , так как  имеет конечное математическое ожидание. Таким образом, задача нахождения статистически оптимального времени начала оптимизаций сводится к нахождению минимума функции .

### 3. Нахождение статистически оптимального времени начала оптимизаций.

Найдём минимум функции из ‎(1). Сначала преобразуем :

Найдём теперь производную :

Подставляя ‎(3), ‎(4), ‎(5) в ‎(2) получаем:

Приравнивая нулю, получаем, что точки экстремума достигаются в точках удовлетворяющих уравнению:

- .

Таким образом, уравнения ‎(7) является необходимым условием статистически оптимального время начала оптимизаций для двухуровневого двоично-оптимизирующего комплекса.

### 4. Нахождение статистически оптимального времени начала оптимизаций в многоуровневой системе.

Рассмотрим случай многоуровневой системы. Пусть имеется  уровней оптимизаций в двоично-оптимизирующей системе. Пусть  уровень улучшает код в  раз и выполняет оптимизацию одной инструкции за  тактов. Пусть также  уровень начинает работать после  повторения кода. Положим также  и . Тогда время, затраченное на выполнение одной инструкции исходной платформы, равняется:

, где

,  .

Посчитаем теперь математическое ожидание времени выполнения одной инструкции (оно определено, так как  имеет конечное математическое ожидание):

подставляя ‎(9) и ‎(10) в ‎(8):

Теперь, также как и для двухуровневой схемы,  для нахождения статистически оптимальных времён , необходимо найти минимум функции. Необходимым условием минимума функции от многих переменных является равенство нулю всех частных производных:

Посчитаем  для всех :

Подставляя теперь ‎(12) и ‎(13) в ‎(11) получаем необходимые условия минимума:

- .

Таким образом, уравнения ‎(14) являются необходимыми условиями статистически оптимальных времён начала оптимизаций в многоуровневом двоично-оптимизирующем комплексе.

### 5. Пример применения полученных результатов.

В этом разделе мы применим полученные формулы для получения статистически оптимального времени начала оптимизаций для четырёхуровнего двоично-оптимизирующего комплекса по формулам, приведённым в пункте 4. И проанализируем полученные результаты.

Положим следующие значения параметров для нашей системы: .

Вначале применим наши формулы для задач пакета SPECint 95 на reference-данных (в случае если задача состоит из нескольких подзадач, бралась только одна подзадача). В Таблице 1 приведены значения ,, подсчитанные для суммарного профиля всех задач. В Таблице 2 приведены значения ,, подсчитанные для каждой задачи в отдельности. В Таблице 3 в первом столбце приведено среднее время исполнения всех повторений одной инструкции при значениях ,, подсчитанных для этой задачи, во втором столбце приведено среднее время исполнения всех повторений одной инструкции при значениях ,, из Таблицы 1, в третьем отношение этих величин.

| Значение | 2 | 128 | 16016 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1. Значения, и  на суммарном профиле задач SPECint 95, ref данные.

| 099.go_ref | 1 | 90 | 16144 |
| --- | --- | --- | --- |
| 124.m88ksim_ref | 2 | 69 | 2268 |
| 126.gcc_ref | 2 | 488 | 90308 |
| 129.compress_ref | 3 | 128 | 3826 |
| 130.li_ref | 1 | 64 | 6985 |
| 132.ijpeg_ref | 1 | 261 | 8280 |
| 134.perl_ref | 4 | 123 | 4489 |
| 147.vortex_ref | 1 | 69 | 16000 |

Таблица 2. Значения, и   для  задач из пакета SPECint 95, ref данные.

|  | 1.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. | 2.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. при значениях порогов из таблицы 1 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 099.go_ref | 141277 | 141370 | 0.9993 |
| 124.m88ksim_ref | 410222 | 411994.5 | 0.9957 |
| 126.gcc_ref | 3373.79 | 3915.485 | 0.8617 |
| 129.compress_ref | 1167095 | 1168279 | 0.9989 |
| 130.li_ref | 709461 | 712594 | 0.9956 |
| 132.ijpeg_ref | 163546 | 164585 | 0.9937 |
| 134.perl_ref | 299592 | 302195 | 0.9913 |
| 147.vortex_ref | 87684.5 | 87760.4 | 0.9991 |
| GEOMEAN |  |  | 0.9783 |

Таблица3. Сравнительная таблица потерь времени для задач из пакета SPECint 95, ref данные.

Проанализируем полученные результаты. Как видно из Таблицы 3 из общих результатов выделяется задача 126.gcc. Причина состоит в следующем: для всех задач кроме 126.gcc затраты на выполнение лежат в диапазоне от 20 до 65 миллиардов тактов, в то время как 126.gcc исполняется за 500 миллионов тиков, то есть в 50-100 раз быстрей, чем другие задачи. В результате мы предполагаем, что некоторый код будет ещё долго выполняться, и мы начинаем его оптимизировать, в то время как он исполняется ещё не очень много, и в результате время, затраченное на оптимизации высокого уровня, не оправдывается. Однако с другой стороны выполнение этой задачи требует очень мало времени на фоне других задач, и её замедление на 14 процентов компенсируется почти оптимальным (замедления в пределах одного процента) временем исполнения остальных задач.

Теперь посмотрим, что произойдёт, если 126.gcc “подравнять” по времени исполнения с другими задачами. Заменим профиль 126.gcc на профиль из-под 50 прогонов этой задачи (в реальном пакете SPECint 95 присутствуют 19 подзадач и каждая из них запускается  3 раза). В Таблице 4, Таблице 5 и Таблице 6 приведены соответственно значения ,, для суммарного профиля, значения ,, для каждой из задач в отдельности, и значения потерь за счёт применения суммарного профиля.

| Значение | 1 | 100 | 16850 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица4. Значения, и  на суммарном профиле задач SPECint 95 при замене 126.gcc(126.gcc*50times.

| 099.go_ref | 1 | 90 | 16144 |
| --- | --- | --- | --- |
| 124.m88ksim_ref | 2 | 69 | 2268 |
| 126.gcc_ref*50times | 0 | 50 | 28700 |
| 129.compress_ref | 3 | 128 | 3826 |
| 130.li_ref | 1 | 64 | 6985 |
| 132.ijpeg_ref | 1 | 261 | 8280 |
| 134.perl_ref | 4 | 123 | 4489 |
| 147.vortex_ref | 1 | 69 | 16000 |

Таблица 5. Значения, и   для  задач из пакета SPECint 95 при замене 126.gcc(126.gcc*50times..

|  | 1.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. | 2.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. при значениях порогов из таблицы 4 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 099.go_ref | 141277 | 141390 | 0.9992 |
| 124.m88ksim_ref | 410222 | 412275 | 0.9950 |
| 126.gcc_ref *50times | 47493.80 | 48238.5 | 0.9846 |
| 129.compress_ref | 1167095 | 1168495 | 0.9988 |
| 130.li_ref | 709461 | 712761.6 | 0.9953 |
| 132.ijpeg_ref | 163546 | 165490 | 0.9883 |
| 134.perl_ref | 299592 | 302507 | 0.9904 |
| 147.vortex_ref | 87684.5 | 87906.7 | 0.9975 |
| GEOMEAN |  |  | 0.9939 |

Таблица 6. Сравнительная таблица потерь времени для  задач из пакета SPECint 95  при замене 126.gcc(126.gcc*50times.

Как видно из Таблицы 6 все задачи почти сравнялись по относительному замедлению и уложились в полтора процента замедления. Среднее же замедление вообще составляет 0.61 процента.

Как видно из вышеизложенного, если задача работает заметно меньше, чем те задачи по которым получались значения ,, то получается достаточно заметное ухудшение по сравнению с оптимальным временем работы. Теперь посмотрим, что же происходит, если задача работает значительно дольше чем, те задачи, по которым получались значения ,,. Для этого исследуем поведение задач 130.li и 134.perl запущенных 100 раз. В Таблице 7 приведены оптимальные значения ,, для стократных запусков. В Таблице 8 приведены среднее время исполнения одной инструкции при оптимальном выборе параметров, среднее время исполнения одной инструкции при значениях параметров из Таблицы 4 и отношение этих величин.

| 130.li*100times | 0 | 0 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 134.perl*100times | 0 | 0 | 2900 |

Таблица 7. Значения, и  для  задач 130.li и 134.perl запущенных 100 раз.

|  | 1.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. | 2.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. при значениях порогов из таблицы 4 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 132.li_ref *100times | 67925860 | 67930332 | 0.999934 |
| 134.perl_ref*100times | 28410137 | 28412918 | 0.999902 |

Таблица 8. Сравнительная таблица потерь времени для задач 130.li и 134.perl запущенных 100 раз.

Как видно из Таблицы 8 ухудшение по сравнению оптимальным временем практически не наблюдается. Это объясняется тем, что в этих двух запусках подавляющее время расходуется в частях кода, которые очень долго работают, и поэтому даже если мы начнём чуть-чуть позже оптимизировать эти участки, то это практически никак не сказывается на общем времени исполнения.

Итак, подведём промежуточные итоги. Пусть имеющийся микропроцессор работает на частоте 1 Гц. Если оптимизировать двоичный компилятор под задачи которые работают порядка 20-60 секунд (на процессоре исходной архитектуры с частотой 1 Гц), то другие задачи, работающие примерно такое же время, будут работать с очень малыми отклонениями от оптимального времени (порядка 1 процента). Задачи, которые работают значительно дольше, где-то в районе получаса-часа также работают в практически оптимальное время. Это, как уже было сказано выше, объясняется тем, что подавляющая часть времени проводиться в коде, который очень долго работает. Если же задача работает заметно меньше, где-то порядка секунды, то получаются существенные ухудшения по сравнению с оптимальным временем работы.

Как же выбрать набор задач, по которому надо считать ,,? Здесь необходимо обратиться не к математическим идеям, а скорее к психо-физическим особенностям человека. Человек не заметит, что задача, которая может исполняться за 0.05 секунды будет на самом деле исполняться 0.1 секунды, так как для него эти временные промежутки практически не различимы. Порог, когда замедления в работе уже становятся заметными, составляет где-то пол секунды, секунду. Поэтому разумным кажется настроить систему таким образом, чтобы  именно такие задачи выполнялись по возможности оптимально. Для задач, которые выполняются быстрее, вносимое ухудшение будет практически незаметно, так как на их выполнение тратится очень мало времени. Для задач, которые выполняются дольше, ухудшения не будут очень велики, и как будет показано ниже, составят несколько процентов.

Получим значения ,, для тех же задач только на small данных. Время исполнения этих задач колеблется от 200 миллионов тактов до 1 миллиарда тактов. Значения ,, на суммарном профиле приведены в Таблице 9. В Таблице 10 приведены значения ,, для каждой задачи в отдельности. В Таблице 10 приведены сравнительные данные ухудшений связанные с рассмотрением усреднённого профиля.

| Значение | 2 | 281 | 33250 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Значения, и  на суммарном профиле задач SPECint 95 на small данных.

| 099.go_small | 1 | 241 | 68395 |
| --- | --- | --- | --- |
| 124.m88ksim_small | 2 | 128 | 41058 |
| 126.gcc_small | 2 | 488 | 90308 |
| 129.compress_small | 3 | 202 | 3100 |
| 130.li_small | 2 | 256 | 25099 |
| 132.ijpeg_small | 1 | 270 | 19200 |
| 134.perl_small | 4 | 116 | 29031 |
| 147.vortex_small | 2 | 364 | 43322 |

Таблица 10. Значения, и   для  задач из пакета SPECint 95 на small данных.

|  | 1.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. | 2.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. при значениях порогов из таблицы 9 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 099.go_small | 9756.15 | 10002.30 | 0.9753 |
| 124.m88ksim_small | 10407.91 | 10620.63 | 0.9800 |
| 126.gcc_small | 3373.79 | 3473.02 | 0.9714 |
| 129.compress_small | 9676.10 | 10963.75 | 0.8826 |
| 130.li_small | 14542.68 | 14904.68 | 0.9757 |
| 132.ijpeg_small | 17516.77 | 18637.14 | 0.9399 |
| 134.perl_small | 11685.72 | 11898.02 | 0.9822 |
| 147.vortex_small | 9428.62 | 9620.84 | 0.9800 |
| GEOMEAN |  |  | 0.9603 |

Таблица11. Сравнительная таблица потерь времени из пакета SPECint 95 на small данных.

Как видим, среднее ухудшение составляет 4 процента. Если предположить, что задача выполняется секунду, то 4 процента составляют всего 0.04 секунды, величину очень маленькую. Обратим внимание на большой провал на задаче 129.compress. Он объясняется тем, что в этой задаче подавляющие время проводиться в маленьких по суммарному размеру участках кода. В результате получается, что оптимизатор запускается слишком поздно. Эта подтверждает Таблица 10 из которой видно, что оптимальное время начала оптимизаций для этой задачи на порядок меньше, чем у других задач.

Теперь посмотрим, что происходит с задачами на reference данным, если взять ,, полученные на small данных (,, берутся из Таблицы 9). Результаты приведены в Таблице 12.

|  | 1.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. | 2.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. при значениях порогов из таблицы 9 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 099.go_ref | 141277 | 145151 | 0.9733 |
| 124.m88ksim_ref | 410222 | 417087 | 0.9835 |
| 126.gcc_ref*50times | 47493.80 | 47959.36 | 0.9903 |
| 129.compress_ref | 1167095 | 1170530 | 0.9971 |
| 130.li_ref | 709461 | 716453 | 0.9902 |
| 132.ijpeg_ref | 163546 | 167252 | 0.9778 |
| 134.perl_ref | 299592 | 307112 | 0.9755 |
| 147.vortex_ref | 87684.5 | 90462.4 | 0.9693 |
| GEOMEAN |  |  | 0.9821 |

Таблица 12. Сравнительная таблица потерь времени на reference данных при суммарном профиле от small данных.

Как видно среднее ухудшение составляется всего 2 процента, при этом все задачи уложились в трёх процентное ухудшение.

В заключение посмотрим, что происходит на очень больших задач. Как не трудно предположить замедления будут очень маленькими, так как нам уже известно, что небольшие изменения во времени начала оптимизаций в таких задачах не приводят к каким либо заметным ухудшениям. Это подтверждает Таблица 13.

|  | 1.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. | 2.Сред. время исполнения всех повторений одной инстр. при значениях порогов из таблицы 9 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 132.li_ref*100times | 67925860 | 67944600 | 0.999724 |
| 134.perl_ref*100times | 28410137 | 28415485 | 0.999812 |

Таблица 13. Сравнительная таблица потерь времени для задач 130.li и 134.perl запущенных 100 раз при суммарном профиле от small данных.

### 6. Динамическая коррекция порогов начала оптимизаций.

Как было показано в предыдущем пункте, описанная усреднённая схема определения порогов начала оптимизаций, работает практически оптимально для задач, которые имеют очень горячие участки. Для задач, в которых работает много кода и каждая часть кода имеет не очень большое количество повторений, данная схема работает несколько хуже от оптимального поведения настроенного на конкретную задачу. Плюс в силу того, что схема статическая (то есть пороги оптимизаций определяются заранее по какой то выборке), не учитывается какого типа задачи (имеющие очень горячие участки, просто горячие участки или не содержит горячих участков) запускаются в данный момент. Устранить данные недостатки может схема с динамической коррекцией порогов начала оптимизаций.

Рассмотрим вариант динамической коррекции порогов, который простым развитием вытекает из статической схемы описанной ранее. Система двоичной трансляции в ходе своей работы собирает профильную информацию. Соответственно через определённые промежутки времени система двоичной трансляции может пересчитывать пороги начала оптимизаций в соответствии с собранным профилем. Очень существенным недостатком приведённой схемы является, то, что на самом верхнем уровне оптимизаций в код придётся встраивать инструкции для профилирования работы региона верхнего уровня. А это может существенно сказаться на качестве результирующего кода. В результате может оказаться, что потери вызванные встраиванием профилирования, будут больше, чем выигрыш, полученный от более точных порогов оптимизаций. Вторым минусом является то, что время от времени придётся решать уравнение ‎(14), что тоже требует дополнительного времени.

Рассмотрим ещё один вариант динамической коррекции порогов, который требует минимум накладных расходов. Для простоты будем рассматривать двухуровневую схему построения двоично-оптимизирующего комплекса, для многоуровневой схемы данный подход очевидным образом обобщается. Система двоичной трансляции может практически “бесплатно” собирать информацию о том, сколько было проведено времени в оптимизированном коде, сколько в неоптимизированном и сколько времени было затрачено на компиляцию. Пусть время, проведенное в неоптимизированном коде равно , время, проведённое в оптимизированном коде равно . Рассмотрим теперь формулу ‎(6):

она выражает скорость изменения среднего времени исполнения одной инструкции. Нетрудно заметить, что все величины в этой формуле нам известны. Действительно ,  также известно, так как можно вычислить – вероятность, что произвольная инструкция будет выполняться  раз при учёте только тех инструкций, которые выполняются не более  раз. Таким образом . Итак

Теперь система двоичной трансляции может через определённые промежутки времени вычислять значение  по формуле ‎(15), и если эта величина больше нуля, то уменьшать текущее значение , если меньше, то увеличивать.

Сделаем несколько замечаний к приведённой схеме. Во-первых, на сколько изменять текущие значение . Ответ на этот вопрос можно получить, основываясь на двух соображениях: на текущей подсчитанной величине , и на истории изменения . Если последние несколько раз мы изменяли  в одну сторону (уменьшения или увеличения), то можно увеличить шаг.

Во-вторых, в формуле ‎(15) можно отказаться от предположения, что время компиляции  является постоянной величиной. На самом деле это верно лишь приближенно. Например, в системе двоичной трансляции x86 кодов в коды  архитектуры “Эльбрус3М” (в рамках которой и проводилось данное исследование), время, затрачиваемое на компиляцию плавающих команд на 20-30% больше времени затрачиваемого на компиляцию целочисленных команд. Таким образом, динамический пересчёт времени компиляции может уточнить данную схему.

В-третьих, по сути, это схема представляет собой метод поиска минимума называемый методом спуска и соответственно обладает недостатками этого метода. Основным недостатком является, то, что базовая техника этого метода никак не защищёна от попадания в локальный минимум. Таким образом, может получиться, что мы попадём в локальный минимум, и будем считать, что значение  оптимально, в то время как на самом деле будет существовать некоторое достаточно далёкое настоящие оптимальное значение . Предложим несколько улучшений, которые помогут снизить отрицательный эффект от изложенной проблемы.

Сначала заметим, что нам не интересны и не страшны “узкие” локальные минимумы, такие как приведённый на Рисунке 1. Действительно, система является динамической, и функция, которую мы оптимизируем постоянно меняется. Даже если такой минимум будет пропущен, то ничего страшного не произойдёт,  поскольку найденное значение будет оставаться минимумом в течении очень короткого промежутка времени.

Рисунок 1. Пример “узкого” локального минимума.

Далее для того, чтобы найти глобальный минимум можно использовать следующую технику. Через некоторые, достаточно большие, промежутки времени на некоторое время значительно увеличить  до значения , для того чтобы получить профиль для более широкого промежутка. Разобьём промежуток , где   минимально возможное значение порога, на некоторое число равноудалённых точек, затем от каждой точки найдём локальный минимум, и среди этих локальных минимумов найдём в свою очередь минимум. С большой вероятностью это и будет глобальный минимум. Более подробную информацию о путях решения проблемы отыскания глобального экстремума можно почерпнуть из ‎[12].

Таким образом с помощью небольшого улучшения алгоритма, можно с большой вероятностью обеспечить нахождение глобального минимума.

На Рисунках 2,3,4 приведены графики зависимостей времени среднего исполнения всех повторений одной инструкции от , при фиксированных ,. Из этих графиков видно, что среднее время исполнения всех повторений одной инструкции зависит от порога начала оптимизаций достаточно гладко. Они не имеют острых пиков, подобных тому, который приведён на Рисунке 1. Из этого можно сделать вывод, что предложенная схема поиска оптимальных порогов начала оптимизаций методом спуска, будет давать хороший (корректный)  результат, так как для таких гладких функций этот метод практически всегда находит глобальный экстремум. Замечание: резкий перепад на Рисунке 4 в районе 16000 связан с тем, что на задаче 147.vortex есть большое количество инструкций, которое выполняется 16000 раз.

Рисунок 2. График зависимостей времени среднего исполнения всех повторений одной инструкции от , при фиксированных , для задачи 099.go на ref данных.

Рисунок 3. График зависимости времени среднего исполнения всех повторений одной инструкции от , при фиксированных , для задачи 126.gсс на ref данных.

Рисунок 4. График зависимости времени среднего исполнения всех повторений одной инструкции от , при фиксированных , для суммарного профиля задач из пакета SPECint 95  на ref данных.

Однако для задач, которые ведут себя не регулярно с точки зрения соотношения “горячего” и “холодного” кода, метод динамической коррекции порогов начала оптимизаций не будет давать выигрыша по сравнению со статическим определением порогов, поскольку двоичный транслятор будет не успевать настраиваться на текущее положение дел. Тот же самый эффект будет наблюдаться, если вперемешку запускаются задачи с разными соотношениями “горячего” и “холодного” кода. С другой стороны задач с таким поведением не так много. Например, задачи из пакета SPECint 95 не обладают таким свойством, при этом задачи из этого пакета являются достаточно представительным классом задач. Возможным решением приведённого недостатка могут являться статическое или динамическое предсказание поведения задачи, а также встраивание подсказок о поведении программы в коды приложений для исходной архитектуры. Но это уже является темой дальнейших исследований.

### 7. Заключение.

В работе исследована проблема момента начала оптимизаций в двухуровневом и многоуровневом двоично-оптимизирующем комплексе. Задача формализована с помощью аппарата теории вероятности и математической статистики. В качестве целевой функции для анализа была выбрана зависимость среднего времени исполнения одной инструкции исходной платформы от порогов начала оптимизаций. Эти функции приведены в ‎(1) и ‎(8). Далее задачу удалось свести к нахождению минимумом этих функций. Необходимым условием достижения минимума является равенство нулю всех частных производных. В результате нахождения производных целевых функций и приравнивания их нулю получены интегральные уравнения ‎(7) и ‎(14). При практическом использовании  эти уравнения могут быть решены численно. И найдя решения уравнений ‎(7) и ‎(14) можно подставить их в ‎(1) и ‎(8) и, выбрав из значений минимальное, получить статистически оптимальное время начала оптимизаций.

Рассмотрен практический пример работы предложенных аналитических методов: были выбраны некоторые разумные параметры двоично-оптимизирующего комплекса, а функция распределения частоты исполнения инструкций была получена на основе исполнения тестов из пакета SPECint 95. На этих исходных данных было установлено статистически оптимальное время начала оптимизаций и проанализированы результаты. Анализ показал, что для большого количества задач данный метод даёт результат близкий к оптимальному: отклонение составляет несколько процентов. Практический оптимальный результат данный метод даёт для очень длинных (по времени исполнения) задач или для задач, которые запускаются большое количество раз. В результате экспериментов также были найдены недостатки и ограничения предложенного метода. Результаты для задач, которые работают сравнительно не долго (по времени) и имеют большой объём часто работающего кода, результаты полученные с помощью рассмотренного метода отклоняются от оптимальных уже на 10-15%. Примерно такое же отклонение от оптимальных результатов получается на задачах, которые работают быстро (в пределах одной секунды) и имеют очень маленькое количество “горячего” кода.

Чтобы ослабить приведённые выше ограничения, предложено улучшение метода, базирующееся на динамическом пересчёте порогов начала оптимизаций. Этот метод дает возможность системе двоичной трансляции более гибко настраиваться на характер задач выполняемых в данный момент времени, путём динамического изменения порогов начала оптимизаций. Под “характером задачи” понимается соотношение “горячего” и “холодного” кода, а так же время исполнения задачи. Для задач имеющих один и тот же характер, динамическая коррекция порогов начала оптимизаций позволяет двоичному транслятору достаточно быстро настроиться на эти задачи и установить пороги в оптимальное значение. Первые исследования техники динамической коррекции порогов показали её жизнеспособность и в данный момент идёт её внедрение и реализация в двоично-оптимизирующий комплекс для архитектуры “Эльбрус-3М”.

Целью дальнейшего исследования станет поиск путей устранения дефектов, (которые приведены в конце предыдущей главы) в методе динамической коррекции порогов. В целом предложенные методы являются универсальными и могут применяться в двоично-оптимизирующих комплексах для различных архитектур. В дальнейшем также предполагается использовать предложенные методы в других системах динамической трансляции.

### Список литературы.

- Baraz L. et al, "IA-32 Execution Layer: a Two Phase Dynamic Translator Designed to Support IA-32 Applications on Itanium-based Systems". Proceedings of the 36th International Symposium on Microarchitecture, 2003.

- Intel. "Intel® Itanium®  Architecture Software Developer’s Manual". Oct. 2003.

- Intel. "Intel® Itanium® 2 Processor Reference Manual for Software Development and Optimization". Apr. 2003.

- Dehnert J.C., Grant B.K., Banning J.P., Johnson R., Kistler T., Klaiber A, and Mattson J. "The transmeta code morphing software: using speculation, recovery and adaptive retranslation to address real-life challenges". Proceedings of the International Symposium on Code Generation and Optimization, 2003.

- Klaiber, A., "The Technology Behind Crusoe Processors". Transmeta Corporation white paper, January 2000

- Hookway, R., and Herdeg, M., "DIGITAL FX!32: Combining Emulation and Binary Translation". Digital Technical Journal, Vol. 9, No. 1, August 28, 1997, pp. 3-12.

- Chernoff, A. et al, "FX!32 A Profile-directed Binary Translator". IEEE Micro, March/April 1998, pp. 56-64.

- Paul J. Drongowski, David Hunter, Morteza Fayyazi, David Kaeli. "Studying the Performance of the FX!32 Binary Translation System". Proceeding of the 1st Workshop on Binary Translation, Oct. 1999.

- Marks, M. et al, "Binary Translation". Digital Technical Journal, Vol. 4, No. 4, Special Issue, 1992, pp. 1-24.

- Eric R. Altman, Kermal Ebcioglu, Michael Gschwind and Sumedh Sathaye. "Advances and Future Challenges in Binary Translation and Optimization". Proceeding of the IEEE Special Issue on Microprocessor Architecture and Compiler Technology, November 2001.

- Muchnick S. S. "Advanced compiler desing and implementation". Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

- Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.. Численные методы. М.: Наука, 1987.