РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ ЦЕПЕЙ
СТАТИЧЕСКИХ АСИНХРОННЫХ ОЗУ

Зуев А.Л.

Тел.(495)363-97-69; e-mail: alex_z@mcst.ru

Схемы статических ОЗУ являются широко используемыми в современных СБИС заказными блоками. Применяются как синхронные, так и асинхронные схемы. Синхронные блоки памяти используют для формирования внутренней временной диаграммы внешний тактовый сигнал, в асинхронных блоках тактовый сигнал генерируется специальными цепями. В докладе рассмотрены схемы формирования внутренних сигналов на примере статического асинхронного ОЗУ небольшой емкости.

Временная диаграмма цикла чтения приведена на рисунке. Необходимость в цикле чтения возникает при смене адреса. Детектор смены адреса, подключенный к шине ADRESS<x:0>, генерирует локальный тактовый сигнал atd небольшой длительности. Из него, в свою очередь, формируются импульсы разрешения выборки enb и предзаряда усилителей чтения sa_pre. Затем на ячейки памяти подается сигнал выборки wl, а на транзисторы предзаряда закрывающий их сигнал pre. Ячейка начинает медленно (по причине ее маломощности) заряжать дифференциальные линии данных bl/blb. Когда перепад достигает достаточного для безошибочного считывания уровня, на усилители подается сигнал разрешения усиления sae. Данные усиливаются и сохраняются в выходных защелках, выходы которых подключены к шине DATA_OUT<y:0>.

Тщательный подбор параметров времязадающих цепей является важной задачей при проектировании заказных блоков, так как влияет не только на производительность схемы, но и на ее устойчивую работу. Особое внимание стоит уделять на задержку сигнала sae относительно сигнала wl. Ее уменьшение позволяет повысить скорость чтения, но понижает устойчивость конечной схемы к помехам и дефектам производства, так как приходится оперировать с меньшими напряжениями.

# Text boxes

Рис. Временная диаграмма работы статического асинхронного ОЗУ