УДК 004.318

Устройство обработки процессорных запросов

в пространство ввода-вывода для микропроцессора «Эльбрус-4С+»

Д.Ю. Перов1,2

1 Московский физико-технический институт (государственный университет)

2 ЗАО «МЦСТ»

В разрабатываемом ЗАО «МЦСТ» 8-ядерном микропроцессоре «Эльбрус-4С+» взаимодействие между ядрами и каналами ввода-вывода обеспечивается hosi-контроллером, поддерживающим также взаимодействие ядер с некоторыми объектами системы управления - встроенным программируемым контроллером прерываний и конфигурационными регистрами контроллера системных обменов. Для обеспечения эффективной обработки процессорных запросов в пространство ввода-вывода и объекты системы управления в составе host-контроллера разработан блок IORE (Input/Output Requests Executor), который буферизирует запросы от процессорных ядер, отправляет запросы за данными записи, принимает ответы на запросы и передает их в контроллер системных обменов. Кроме того, он обеспечивает коммутацию процессорных запросов и ответов на DMA-чтения в канал ввода-вывода.

В процессе работы была создана синтезируемая Verilog-модель host-контроллера, включающего в себя два блока IORE, по одному для каждого канала ввода-вывода. Каждый блок обладает следующими свойствами:

- Реализовано преобразование пакетов данных и запросов из формата, поддерживаемого ядрами «Эльбрус», в формат, соответствующий уровню транзакций стандарта PCI Express 2.0 [1].

- Реализована поддержка механизма виртуальных каналов, предусматриваемого стандартом PCI Express 2.0.

- Применена оптимизация для операций записи: в канал ввода-вывода отправляются только данные, запись которых разрешена в соответствии с маской. Это позволяет сократить количество транзакций между host-контроллером и каналом ввода-вывода, а также ускоряет обработку запросов по записи.

- Применен буфер данных записи с размером ячейки, изменяемым в зависимости от объема записываемых данных.

Помимо применения в рамках данного проекта разработанный блок может быть использован в будущих проектах, так как он обеспечивает взаимодействие с полнофункциональным каналом ввода-вывода, основанном на самом распространенном в настоящий момент стандарте PCI Express 2.0.

Литература

- PCI Express 2.0 Base Specification, revision 0.9 – PCI-SIG, 2006.