РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭКЗОПРОТЕЗА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Я.А. Рейзман1, П.А. Юдин1,2

1ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»

2Московский физико-технический институт (государственный университет)

Наряду с рынком экзопротезной продукции [1,2,3], сейчас сформировался устойчивый поток исследований в области нейроинтерфейсов [4], существуют и их результативные пересечения [5,6]. При входе в технологии нейроуправляемых экзопротезов, к разработке которых приступило ОАО «ИНЭМ им.И.С.Брука», важно было принять во внимание следующие определяющие факторы.

В ортопедии и протезировании подходы к нижней конечности (далее — НК) и верхней конечности (далее — ВК) существенно отличаются. ВК — манипулятор. Здесь первостепенна функциональность, нет прямой связи с безопасностью. НК принадлежит к

опорно-двигательному аппарату, и первоочередной проблемой является безопасность.  Утрата НК признаётся более серьезной по влиянию на качество жизни.

Жизненная роль НК определяет несколько ключевых факторов в проектировании экзопротезов. Основной из них,  ответственность производителя за безопасность: экзопротезов, должен обеспечить устойчивость,  учитывающую риски последствий (потери устойчивости), к примеру, при подъёме-спуске по ступеням лестницы. Второй фактор —  исключение постепенного накопления патологий опорно-двигательного аппарата из-за неправильной биомеханики движения на экзопротезе (и соответствующего перераспределения нагрузок). Кроме того, важным параметром является и затрата энергии потребителя на движение. Указанные факторы являются в значительной степени конкурирующими: устойчивость связана с сопротивлением движению в коленном шарнире в фазе опоры, в то же время, естественность биомеханики предполагает подвижность шарнира. Отсутствие единственного лучшего решения одновременно по всем факторам определило подход, отраженный вариантностью предложений, поступающих от основных производителей экзопротезов.

Рынок продукции средств реабилитации, протезирования, ортопедии и жизнеобеспечения лишь начинает выходить на уровень интеграции решений в технологически смежных областях, в связи с чем возникает принципиальная потребность в решении следующих проблем, которые стали основой принятого в проекте подхода:

- интеграции модулей экзопротеза в единую информационно-управляющую систему.

- распределенного управления на основе консолидированной информации о движении опорно-двигательного аппарата,

- функциональной открытости и масштабируемости системы.

Для регистрации биомеханических параметров движения (в целях задачи создания распределенного управления) используются средства мониторинга в различном сочетании встроенных и независимых компонентов, обеспечивающие съём следующих видов информации:

- кинематической (углы, угловые скорости и ускорения),

- динамической (усилия в области пятки, носка НК),

- функциональной (биопотенциалы мышц).

Определенный уровень функциональной открытости и параметрического конфигурирования автоматики обеспечиваются  возможностью ввода пультов различного вида. Пультовое управление является резервирующим по отношению к автоматическому управлению и само является резервным. Пультами могут быть:

- нейроинтерфейсный пульт (преобразование в команды биопотенциалов мозга),

- биомеханический пульт, миопульт (потенциалы мышц),

- пульты на основе смартфонов, кнопочные пульты,

- голосовой пульт.

На эскизном этапе НИОКР начата разработка инструментального модуля, предназначенного для исследования влияния структуры и параметров управления на основные факторы экзопротеза. Обоснован выбор следующих факторов, в качестве ключевых:

- фактическая подкосоустойчивость,

- фактическое отклонение биомеханики от нормы,

- фактические энергозатраты испытателя на движение на протезе.

Формирование методик оценки фактического значения главных факторов, а также проведение указанных исследований основано на использовании разрабатываемых инструментальных средств, в сотрудничестве с медицинскими соисполнителями по НИОКР.

Литература

1. http://www.endolite.com/

2. http://www.ottobock.com/

3. http://www.ossur.com

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Brain-computer_interface

5. Yanagisawa, Takafumi - "Electrocorticograpic Control of Prosthetic Arm

in Paralyzed Patients". -2011.

6. Velliste, M; Perel, S; Spalding, MC; Whitford, AS; Schwartz, AB. "Cortical control of a prosthetic arm for self-feeding". Nature 453 (7198): 1098–101.